КЛАССИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА

| Метод анализа | Измеряемая величина | Уравнение связи |
| --- | --- | --- |
| Потенциометрия – метод анализа, основанный на измерении электродных потенциалов. | Потенциал индикаторного электрода Е, В | Уравнение Нернста: в зависимости от вида электрода может быть преобразовано. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение рН, содержание ионов в растворах, экстрактах, почвенных вытяжках и т.д.; потенциометрическое титрование (кислотно-основное, осадительное, окислительно-восстановительное титрование). |
| Кондуктометрия – метод анализа, основанный на измерении сопротивления или удельной электропроводности растворов электролитов | Электросопротивление R, Ом или удельная электропроводность (, См×см-1 | Эмпирическая зависимость |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение общего количества электролитов в воде и растворах; кондуктометрическое титрование (кислотно-основное, осадительное, комплексообразовательное титрование). |
| Кулонометрия – метод анализа основанный на измерении количества электричества или массы вещества, выделяющегося на электроде при электролизе. | Количество электричества Q, Кл Масса вещества m, г | Закон Фарадея |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: определение содержания в растворах любых электрохимически активных веществ (катионов металлов, анионов, органических веществ: хинонов, гидрохинонов, нитросоединений); нахождение к.т.т. в кулонометрическом титровании. |
| Вольтамперометрия (полярография) – метод анализа, основанный на интерпретации вольтамперных кривых | Сила тока I, А, или потенциал электрода Е, В. | Вид вольтамперной кривой зависит от состава раствора |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: идентификация и определение содержания катионов различных металлов в природных объектах; нахождение к.т.т. в амперометрическом титровании. |